VANQ                     Инструкция по эксплуатации

светодиодных светильников для растений торговой марки VANQ

Общая информация

Назначение: для ускорения развития и роста рассады и плодов

Меры безопасности

- Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильника, должны производиться только при отключенном питании электросети.

- Монтаж и подключение светильника должны выполняться только квалифицированным персоналом с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.

!  Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

Гарантии изготовителя

На светильник распространяется гарантия в течение 24 месяца с начала эксплуатации изделия. В случае отсутствия информации о дате начала эксплуатации светильника, отсчет срока гарантии начинается с момента поставки продукции.

Производитель гарантирует в течение указанного срока замену изделия или устранение неисправностей и отказов, возникших без вины потребителя, в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя.

Внимание! При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (повреждения от ударов, следы залива водой, пыль, грязь и пр.) условия гарантии на изделие не распространяются.

| Изделие | Номер серии |
| --- | --- |
| Место продажи | Дата продажи |
| Подпись продавца | Подпись покупателя | Дата обмена |

Претензии потребителей направлять по адресу:

ИП Онищенко Ю.Б., 680030, г. Хабаровск, ул. Гамарника, 82, тел: (4212) 755-700

VANQ                     Инструкция по эксплуатации

светодиодных светильников для растений торговой марки VANQ

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

Технические параметры

| Модель | GLT8010W | GLT8020W | GLTW030W | GLWL036W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Входящее напряжение | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
| Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 20 | 30 | 36 |
| Количество светодиодов | 10 | 20 | 30 | 36 |
| Тип светодиодов | Белый Bridgelux 45*45mils 3000-3500K Красный Epileds 42*42mils 655-665nm Синий Bridgelux 45*45mils 450-460nm Full Spectrum Bridgelux 45*45mils 400-840nm |
| Температура окружающей среды, ºС | -20…+50 | -20…+50 | -20…+50 | -20…+50 |
| Ток драйвера, мА | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 |
| Габаритные размеры, мм | 602*33*27 | 1202*33*27 | 1202*33*27 | 1030*99*48 |
| Степень защиты от пыли и влаги IP | 44 | 44 | 65 | 65 |
| Материал | алюминиевый сплав 6063 + прозрачный поликарбонат | алюминиевый сплав 6063 + прозрачный поликарбонат | алюминиевый сплав 6063 + прозрачный поликарбонат | алюминиевый сплав 6063 + РММА линзы + Стекло защитное |
| Наличие вторичной оптики | нет | нет | нет | PMMA линзы |
| Угол рассеивания, ºС | 120 | 120 | 90 | 90 |
| Рекомендуемая высота подвеса, см | 30 | 30 | 40 | 60 |
| Спектр | FS 400-840 | FS 3000K | FS 400-840 | FS 3000K | 2:1:1* | FS 400-840 | 2:1:1* | FS 400-840 | 3:1:1* |
| Фотосинтетический фотонный поток, PPFD µмоль/м2/с (на заданной высоте) | 20см - 48 25см - 37 30см - 30 35см - 26 40см - 23 | 20см - 55 25см - 42 30см - 33 35см - 28 40см - 23 | 20см - 48 25см - 37 30см - 30 35см - 26 40см - 23 | 20см - 55 25см - 42 30см - 33 35см - 28 40см - 23 | 20см - 48 25см - 63 30см - 48 35см - 45 40см - 39 | 20см - 68 25см - 55 30см - 45 35см - 39 40см - 34 | 20см - 101 25см - 78 30см - 64 35см - 55 40см - 50 | 40см - 87 50см - 70 60см - 57 | 40см - 128 50см - 102 60см - 53 |
| Вес нетто, гр | 230 | 460 | 700 | 1950 |
| Сертификаты | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
| Применение | в помещении выращивание рассады, саженцев, листовой зелени и досветка расстений | в помещении выращивание рассады, саженцев, листовой зелени и досветка расстений | в помещении и на открытом воздухе для выращивания рассады, саженцев, листовой зелени и досветка крупных расстений | в помещении и на открытом воздухе для выращивания рассады, саженцев, листовой зелени и досветка крупных расстений |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
| Последовательное соединение | Не более 10 светильников | Не более 10 светильников | Не более 10 светильников | Не более 10 светильников |
| Срок службы, ч | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |

* 2:1:1 (3:1:1) – Соотношение количества использованых светодиодов: 660nm(красный):450nm(синий):3500K(белый)

- С условием выращивания видов и сортов растений, их световым режимом (требуемой освещенностью и временем темновой и световой фазы) ознакомьтесь в специализированной литературе, проконсультируйтесь со специалистом по выращиванию растений. Сведения по высоте установки светильника носят рекомендательный характер.

Изготовим светильник любого спектра по Вашему заказу. Тел.8-914-543-03-06